23

Odbor majetku města

Název zakázky: Stavební úpravy v bytové jednotce č. 37 v domě č.p. 891 na ulici Obránců míru v Kopřivnici

A) Specifikace zakázky

- Elektroinstalace:

- úprava elektroinstalace v celé bytové jednotce dle projektové dokumentace zpracované  M. Vicianem 07/2018 ( příloha č.2)

- zazdění drážek po úpravě elektroinstalace

- dodání revizní zprávy

- Zdravotechnika:

- výměna sanitárního zařízení: umývadlo, 2 ks pákových baterií, klozetové zařízení combi, vana

- nové rozvody vody a odpadů

- přívod vody pro pračku a připravit odpad pro pračku

- napojení zařizovacích předmětů – umývadlo, vana, včetně 2 ks baterií.

- Koupelna:

- dodání nivelační stěrky

- dodávka a montáž glazované keramické dlažby formátu 300/300 a obkladů formátu 250/300 do výše 200 cm ve světlém odstínu-zaspárování flexibilní spárovací hmotou

- zřízení instalačního otvoru pro kontrolu těsnosti a příp. vad odpadu.

- nátěr topení – registru

- dodání a montáž větrací mřížky

- WC:

- dodání WC Combi

- dodávka a montáž glazované keramické dlažby formátu 300/300 a obkladů formátu 250/300 do výše 200 cm ve světlém odstínu-zaspárování flexibilní spárovací hmotou

- snížení stropu sádrokartonem

- dodání a montáž větrací mřížky

- Kuchyně:

- odstranění původního ker. obkladu po obvodu stěn

- výměnu bytového rozvodu plynu - přívod od plynoměru ke sporáku

- vyrovnání podlahy a položení nového PVC

- zrušení vestavěné skříně, odstranění příčky a zednické zapravení

- oprava omítek, sádrování, penetrace podkladu, jádrová omítka, potažení stěn sklovláknitou síťkou + cement.tmel,  štuk

- dodávka a montáž obkladu v místech u kuchyňské linky a boční stěny u sporáku ve světlém odstínu ve výšce 140cm od podlahy

- Předsíň

- položení nového PVC

- Byt:

- dodání 6 ks bytových dveří (4ks levé, 2ks pravé)

- nátěr 7 ks dveřních zárubní

- nátěr všech radiátorů (5ks) včetně registru v koupelně

- výměna vstupních dveří do bytu

- odstranění všech garnýží

- zednické práce (odstranění původních maleb v pokojích, sádrování, perlinka, oprava omítek)

- umytí všech oken, rámů oken a odstranění žaluzií

- výmalba bytu na bílo

- úklid bytu

B) Obsah nabídky

- Cenová nabídka bude učiněna tak, že do návrhu smlouvy o dílo bude vepsána celková cena bez a včetně DPH, doba záruky a podepsána oprávněnou osobou.

- Dále bude přiložen položkový rozpočet členěný dle jednotlivých oddílů A) 1 až A) 7 tak, jak jsou popsány ve specifikaci zakázky.

- Součástí nabídky bude prohlášení uchazeče, že souhlasí se zveřejněním hodnocení nabídek včetně zveřejnění příslušné smlouvy a prohlášení, že se seznámil s rozsahem zakázky a prověřil všechny okolnosti, které mají vliv na stanovení nabídkové ceny.

V ceně budou zahrnuty náklady na likvidaci suti, na provedení veškerých dodávek a montáží popsaných výše včetně připojení elektřiny do volného bytu a úhrady její spotřeby pro potřeby prováděných prací. Pokud zhotovitel zjistí další náklady potřebné pro realizací díla neuvedené ve výpisu požadovaných prací nacení tyto dodatečné dodávky a montáže v samostatném položkovém rozpočtu.

Prohlídka bytu č. 37 v domě č.p. 891 Vám bude umožněna přímo na místě dne 23.08.2018 v 8:00 hod. (sraz před domem).

C) Doba a místo plnění zakázky

Dílo bude dokončeno a předáno bez vad a nedodělků nejpozději do 1 měsíce od podpisu smlouvy.