23

Odbor majetku města

Název zakázky: Stavební úpravy v bytové jednotce č. 2 v domě č. p. 874 na ulici Obránců míru v Kopřivnici o velikosti  1+1

A) Specifikace zakázky

- Elektroinstalace: rekonstrukce elektroinstalace v celé bytové jednotce. Výměna původních Al vodičů za Cu vodiče, dle daných předpisů.

  - WC a SPRCHOVÝ KOUT - SPOLEČNÉ:

- 1 x vypínač č.1 umístěn uvnitř (stropní osvětlení)

- 1x zásuvka uvnitř

- stávající spínač pro ventilaci ponechat

  - CHODBA:

- 1 x vypínač č. 1

- 1 x zásuvka

- 1 x světlo

1.4 KUCHYŇ:

- 1 x vypínač č.1 - hlavní osvětlení

- 1 x vypínač č.1 –osvětlení prac.desky

- 2 x dvojzásuvka ( 1x lednice, 1x-prac. deska)

- 1 x dvojzásuvka (pračka)

- 1 x dvojzásuvka  (vař. deska)

1.5 POKOJ:

-	3 x dvojzásuvka

-	1 x vypínač č. 5 pro osvětlení

1.6 Nová bytová rozvodnice ( 18 prvků) – hlavní vypínač, proudový chránič, zásuvkové okruhy (pokoj + chodba, koupelna, pracovní deska, lednice, pračka, vař.deska), světelné okruhy (WC + koupelna+ chodba, pokoj + osvětlení prac. desky),

1.7 Svítidla – chodba, koupelna, kuchyňský kout

- Zdravotechnika:

- výměna sanitárního zařízení: odtokový kanálek, umyvadlo, 1 ks pákové baterie se sprchou, WC Combi, nové rozvody vody a odpadů

- napojení zařizovacích předmětů – umyvadlo, baterie.

- Koupelna, WC:

- natažení nových omítek

- vytvoření soklu mezi WC a sprchovým koutem

- vyspádování podlahy a vytvoření odtokového kanálku

- dodávka a montáž glazované keramické dlažby a obkladů formátu do výše 200 cm ve světlém odstínu,

- zaspárování dvousložkovou hmotou,

- nátěr dveřních zárubní a potrubí topení

- větrací mřížka bude ponechána

- Kuchyňský kout:

- dodávka a montáž obkladu v místech u kuchyňské linky sporáku ve světlém odstínu ve výšce 140 cm od podlahy

- odstranění spížní skříně

- odstranění původního obkladu

- opravu stěn, vyrovnání, natažení perlinky

- vyrovnání podlahy a položení nového PVC

- dodání kuchyňské linky 120cm –upravit na míru

- přívod k pračce, pračkový ventil

- Byt:

- opravu stěn v pokoji, seškrábání původní malby

- odstranění původní podlahy, položení  PVC v pokoji a předsíni

- dodání dveří 80 pravé – interiérové

- výměna 2 ks žaluzií a umytí rámů oken i parapetu

- dodání a montáž vstupních dveří do bytu –protipožární (80 levé)

- nátěr 1 ks radiátorů včetně vedení ÚT

- nátěr dveřních zárubní

- dodání prahů 2 ks

- výmalba bytu

- úklid celé bytové jednotky

B) Obsah nabídky

- Cenová nabídka bude učiněna tak, že do návrhu smlouvy o dílo bude vepsána celková cena bez a včetně DPH, doba záruky a podepsána oprávněnou osobou.

- Dále bude přiložen položkový rozpočet členěný dle jednotlivých oddílů A) 1 až A) 5  tak, jak jsou popsány ve specifikaci zakázky.

- Součástí nabídky bude prohlášení uchazeče, že souhlasí se zveřejněním hodnocení nabídek včetně zveřejnění příslušné smlouvy a prohlášení, že se seznámil s rozsahem zakázky a prověřil všechny okolnosti, které mají vliv na stanovení nabídkové ceny.

V ceně budou zahrnuty náklady na likvidaci suti, na provedení veškerých dodávek a montáží popsaných výše včetně připojení elektřiny do volného bytu a úhrady její spotřeby pro potřeby prováděných prací. Pokud zhotovitel zjistí další náklady potřebné pro realizací díla neuvedené ve výpisu požadovaných prací nacení tyto dodatečné dodávky a montáže v samostatném položkovém rozpočtu.

Prohlídka bytu č. 2 v domě č. p. 874, Vám bude umožněna dle tel. dohody

C) Doba a místo plnění zakázky

Dílo bude dokončeno a předáno bez vad a nedodělků nejpozději do 1 měsíce od podpisu smlouvy.