Odbor majetku města

| VÁŠ DOPIS ZN.: |  | ( |  | ( |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ZE DNE: |  |  |  |  |
| Č. J.: |  |  |  |  |
| SPIS. ZN.: |  |  |  |  |
| VYŘIZUJE / ÚTVAR: |  |  |  |  |
| TELEFON: |  |  |  |  |
| E-MAIL: |  |  |  |  |
| DATUM: |  | ( |  | ( |

# Oznámení o zahájení zadávacího řízení – veřejná zakázka malého rozsahu

| Název zakázky | Rekonstrukce výtahu pro dopravu osob a nákladů - Budova Městského úřadu v Kopřivnici, Štefánikova 1163 |
| --- | --- |
| Předmět zakázky | Veřejná zakázka malého rozsahu – dodávky a služby |
| Datum vyhlášení zakázky |  |
| Název programu |  |
| Registrační číslo projektu |  |
| Název projektu |  |
| Zadavatel | Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice IČ 00298077, DIČ CZ00298077, IDS 4bb7zg |
| Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele | Ing. Kamil Žák, vedoucí odboru majetku města |
| Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky | Miloš Sopuch, 556 879 664, 737 206 776, e-mail: milos.sopuch@koprivnice.cz Daniela Koričanská, 731 681 801, e-mail: daniela.koricanska@koprivnice.cz |

| Popis předmětu zakázky | Předmětem díla je provedení stavebních prací za účelem kompletní rekonstrukce nákladního výtahu včetně odstranění bezpečnostních rizik, provedení blokace v používání a dojezdu nového výtahu, provádění servisu a údržby výtahu po dobu jeho záruky. Bude provedena kompletní rekonstrukce (kompletní výměna) výtahu OT 500/0,7 výrobce TRA Břeclav, rok výroby 1975, výrobní číslo 45-5-008/C5TL3533 Součástí kompletní rekonstrukce (kompletní výměny) bude uvedení do provozu a předání do užívání nově instalovaného výtahu. Na základě protokolu z odborné zkoušky vypracované dne 24.1.2018 společností OTIS a.s., Inspekční zprávy vydané inspekčním orgánem č. 4002 ev. č. 08.468.465 ze dne 26.10.2015 a vzhledem ke stáří výtahu bude provedena kompletní rekonstrukce (kompletní výměna) výtahu, tedy výměna výtahového pohonu, šachetních dveří a dalších souvisejících komponent za nové, které budou odpovídat platným právním předpisům, technickým normám ČSN EN, dále také provedení souvisejících stavebních prací, úprav a dalších nezbytných úkonů v souladu s technickými parametry kompletní rekonstrukce výtahů (kompletní výměny). Stávající výtah bude kompletně demontován včetně vodítek, klece, protizávaží a výtahového stroje. Technické parametry nového výtahu: Druh výtahu: osobo nákladní Nosnost výtahu: 900kg Pracovní zdvih: 34m Jmenovitá rychlost: minimálně 1m/s Počet stanic/nástupišť: 11/11 neprůchozí Řízení výtahu: mikroprocesorové sběrné – sběrné směrem dolů Pohonná jednotka: umístěna ve stávající strojovně výtahu Systém pohonu: Bezpřevodový s frekvenčním řízením (plynulý rozjezd a dojezd výtahu), součástí bude zařízení pro vyproštění osob (ruční pomocí kola nebo bateriový záložní zdroj) Elektroinstalace: kompletně nová, standardní odpovídající platným ČSN EN, včetně nového hlavního rozvaděče, nového hlavního vypínače a přívodu pro nový výtahový pohon. V případě výpadku elektrické energie výtah sjede do základního nástupiště a přepravovaným osobám bude umožněno opustit kabinu. Základní stanicí je 1.NP. Po vystoupení osob se dveře výtahové kabiny zavřou. Pro kontrolu, zda ve výtahu nejsou osoby, musí být výtah opatřen odjišťovacím trojhranným klíčem. Výtahová šachta: Charakter a rozměry stávající šachty zůstanou zachovány. Po demontáži kabinových vodítek a vodítek protiváhy bude provedena oprava, začištění a následná výmalba stěn. Po vybourání betonových bloků v prohlubni bude provedena její oprava, začištění a nový bezprašný nátěr Šířka cca 1835mm Hloubka cca 2400mm Hlava šachty cca 3985mm Prohlubeň 1168mm Prostředí v šachtě – normální dle ČSN 33 2000-5-51 s ohledem na ČSN EN 81, teplota +5o-40oC Kompletní instalace nového výtahového pohonu včetně jeho nezbytných součástí Odvětrání výtahové šachty včetně osazení mřížkou Nová pevná vodítka protiváhy a kabiny Nová protiváha a kryt protiváhy Nové nárazníky pod kabinu Nové osvětlení šachty po celé její délce Nový omezovač rychlosti včetně příslušenství Instalace spínače STOP a zásuvky 230V/A v prohlubni Nad a pod kabinou bude umístěna signalizace pro vyproštění osob ze šachty instalace žebříku do prohlubně provedení revizní jízdy na střechu klece, apod. Provedení a součásti výtahové šachty musí odpovídat platným ČSN EN a souvisejícím právním předpisům. Nová kabina: Nová kabina bude maximálně využívat rozměry stávající šachty a bude provedena z nehořlavých materiálů. Dveře výtahové kabiny budou rozšířeny tak, aby bylo možno do této vjíždět s náklady o rozměru standardní EURO palety (š. 900mm), cenová nabídka zhotovitele musí obsahovat veškeré náklady spojené s touto úpravou světlá šířka min. 1100mm světlá hloubka min. 2000mm světlá výška min. 2150mm okopové spodní lišty v provedení nerez po obvodu kabiny (boční stěny a zadní stěna) ochranné lišty po obvodu kabiny STELATEX osvětlení LED stropní kazeta s ovládacími tlačítky v provedení odolném proti poškození (ANTIVANDAL)včetně braillova nebo reliéfního písma, světelné potvrzení volby, tlačítko pro otevírání dveří hlasový modul – hlášení stanic digitální signalizace polohy a směru jízdy nouzové osvětlení v případě výpadku elektrické energie větrání kabiny sklopné sedátko pro osoby ZTP na zadní stěně madlo úprava povrchu stěn – komaxitový nástřik v odstínu RAL dle vzorníku předloženého zhotovitelem – předpokládá se odstín shodný s již vyměněnými výtahy protiskluzová podlaha komunikační GSM brána včetně dodávky SIM karty a jejího bezplatného užívání po dobu záruční doby vážení kabiny včetně ukazatele přetížení kabina osazena obousměrnými zachycovači blokování nástupiště v suterénu objektu prostřednictvím klíče – osazení zámečkových spínačů označení CE, apod. Materiály použité pro výrobu kabiny musí odpovídat platným ČSN EN a souvisejícím právním předpisům Nové kabinové dveře: automatické teleskopické úprava povrchu křídel a zárubní komaxitový nástřik v odstínu RAL dle vzorníku předloženého zhotovitelem – předpokládá se odstín shodný s již vyměněnými výtahy šířka min. 900mm výška 2000mm požární odolnost min. EW30-DP1 Materiály použité pro výrobu kabinových dveří musí odpovídat platným ČSN EN a souvisejícím právním předpisům Nové šachetní dveře: automatické teleskopické úprava povrchu křídel a zárubní – komaxitovaný nástřik v odstínu RAL dle předloženého vzorníku šířka min. 900mm výška 2000mm požární odolnost min. EW30-DP1 Materiály použité pro výrobu šachetních dveří musí odpovídat platným ČSN EN a souvisejícím právním předpisům Blokování nového výtahu a zajištění dojezdu do blokovaného nástupiště: U nového výtahu bude zajištěno blokování dojezdu do konkrétního nástupiště (1.PP) instalací „zámečkového spínače“ v ovládacím table v kabině výtahu. Zámek a klíč nového výtahu bude stejného typu, jako zámek a klíč ve výtahu, který je již v budově vybudován a rekonstruován. Součástí dodávky bude 10 ks tohoto klíče. Řešení výtahu bude doloženo okótovaným technickým výkresem – půdorys stávající výtahové šachty a půdorys nové kabiny včetně vodítek a protiváhy Stavební úpravy, související úkony a další podmínky spojené s kompletní rekonstrukcí (kompletní výměnou) stávajícího výtahu a předáním nového výtahu do užívání: Součástí dodávky nového výtahu budou veškeré stavební úpravy, práce a úkony související s kompletní rekonstrukcí (kompletní výměnou) výtahu a následným bezproblémovým uvedením nového výtahu do provozu (tzv. „dodávka na klíč“). Jedná se zejména o následující úkony: zaměření výtahové šachty vypracování kompletní projektové dokumentace výměny výtahu včetně schválení autorizovanou osobou, požárně bezpečnostního řešení, statického posouzení a zajištění všech vyjádření a stanovisek, potřebných pro vydání stavebního povolení (před podáním o vydání stavebního povolení bude PD předložena zadavateli k odsouhlasení včetně kladných stanovisek a souhlasů příslušných orgánů a organizací) bude provedeno kompletní odstranění všech bezpečnostních rizik, které jsou uvedena v inspekční zprávě i inspekční prohlídky ze dne 26.10.2015 demontáž, odvoz a ekologická likvidace všech starých částí výtahu, demontáž betonových bloků v prohlubni, demontáž výtahového pohonu a jeho částí, demontáž stávající elektroinstalace v šachtě i ve strojovně výtahu, demontáž stávajících šachetních dveří, demontáž stávající kabiny výtahu a protiváhy, demontáž stávajících vodítek, demontáž stávajících přivolávačů a signalizací na jednotlivých nástupištích, atd. výroba nového výtahu a jeho částí, doprava a montáž v místě plnění kompletní instalace nového výtahového pohonu včetně nezbytných součástí a provedení potřebných stavebních úprav v šachtě veškeré vodorovné a svislé transporty vysekání a úprava zdiva pro instalaci nových přivolávačů a signalizací, po jejich osazení bude provedeno stavební začištění zapravení stávajících otvorů ve zdivu, vzniklých po demontáži stávajících přivolávačů a signalizací, stavební začištění, vyrovnání povrchu, nová štuková omítka a výmalba zdiva ve dvou nátěrech po celé ploše zdiva kolem šachetních dveří úprava stávajících dveřních otvorů pro osazení nových šachetních dveří, po jejich osazení bude provedeno stavební začištění, vyrovnání povrchu, nová štuková omítka a výmalba zdiva ve dvou nátěrech po celé ploše zdiva kolem šachetních dveří oprava podlah/soklů v nástupištích dotčených demontáží a montáží šachetních dveří, prahů – stávající poškozené povrchy budou demontovány a osazeny povrchy novými stejného nebo podobného vzhledu a vlastností úprava podlahy v prohlubni výtahové šachty bude po demontáži stávajících částí výtahu (nárazníky, vodítka, apod.) stavebně začištěna, bude provedeno vyrovnání povrchu, penetrační nátěr a bezprašný nátěr provedení odvětrání výtahové šachty, instalace mřížky stavební začištění a oprava všech dotčených částí stavebními úpravami a uvedení staveniště do bezvadného stavu kompletní provedení nové elektroinstalace- instalace nového výtahového rozvaděče, provedení přívodu k novému výtahovému pohonu, nový hlavní vypínač, nové osvětlení a zásuvka 230V/16A v šachtě, vlečná kabeláž, kompletní zapojení a zprovoznění provádění průběžného úklidu na staveništi zabezpečení všech transportních cest v souladu s platnými předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“) dle platné legislativy dodržování předpisů požární ochrany dle platné legislativy zabezpečení otvorů vzniklých demontáží šachetních dveří – otvory, vzniklé po demontáži šachetních dveří budou důkladně zabezpečeny proti pádu osob do šachty po celou dobu provádění stavebních prací. Po celé ploše otvoru budou instalovány (přivrtány ke zdivu) provizorní krycí desky dostatečné tloušťky součástí dodávky nového výtahu bude veškerá technická dokumentace – technické výkresy, kniha výtahu, kniha odborných prohlídek, kniha provozních prohlídek, návod k používání výtahu, předepsané atesty a zkoušky dodaných dílů, apod. provedeno bude zaškolení obsluhy výtahu, seznámení s provozem a předání kompletního díla do užívání příjem z odprodeje druhotných surovin musí být příjmem města Kopřivnice, zhotovitel odevzdá vlastním jménem druhotné suroviny oprávněné organizaci a na základě vážních lístků mu bude ze strany objednatele vystavena faktura na novém výtahu budou provedeny veškeré předepsané zkoušky a souladu s ČSN EN a souvisejícími právními předpisy, bude vydáno EU prohlášení o shodě dle Nařízení vlády č. 122/2016 Sb. Výtah bude vyroben, dodán a nainstalován v souladu s technickými normami ČSN EN 81-20, ČSN EN 81-21, ČSN EN 81-50, ČSN EN 81-58, NV č. 122/2016 Sb. a dalšími souvisejícími platnými právními předpisy Záruční doba je požadována v délce 60 měsíců na kompletní dílo |
| --- | --- |
| Termín plnění | Termín zahájení: 1. 9. 2019 Termín ukončení a předání kompletního díla: 16.12.2019 |
| Požadavky na prokázání kvalifikace | Uchazeč, jehož nabídka bude vyhodnocena jako nejvýhodnější, předloží zadavateli v rámci dokumentace k nabídce: příslušné oprávnění k podnikání a výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán a to vše v originále nebo úředně ověřené kopii. Tyto doklady mohou být nahrazeny výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů. příslušný doklad o splnění profesní kvalifikace. Tento doklad může být nahrazen čestným prohlášením příslušný doklad o splnění technické kvalifikace. Tento doklad může být nahrazen čestným prohlášením |
| Lhůta pro podání nabídek | 19. 07. 2018 do 10:00 hod (rozhodné je datum a čas doručení na adresu zadavatele) |
| Místo pro podání nabídek | Město Kopřivnice, městský úřad, podatelna, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice Při podání nabídky poskytovatelem poštovních nebo kurýrních služeb se za okamžik doručení považuje převzetí nabídky pracovníkem úřadu na adrese Město Kopřivnice, Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice |
| Forma podání nabídek | Nabídky se podávají pouze v písemné formě. Nabídka musí být podána v uzavřené obálce s označením: „Rekonstrukce nákladního výtahu - Budova Městského úřadu v Kopřivnici, Štefánikova 1163“ na adresu zadavatele. Nabídka musí být podepsána osobou, oprávněnou jednat za uchazeče. Cena díla musí být stanovena jako cena nejvýše přípustná a musí obsahovat veškeré náklady spojené s řádným a kompletním předáním díla. V cenové nabídce musí být zahrnuty i náklady na demontáž a likvidaci demontovaného materiálu, včetně odvozu na skládku a další požadavky, stanovené zadávací dokumentací, jako jsou zkoušky a revize. Nabídková cena bude stanovena v následujícím členění: nabídková cena za kompletní rekonstrukci výtahu nabídková cena za provádění záručního servisu a údržby výtahu za jeden měsíc nabídková cena za provádění záručního servisu a údržby výtahu celkem za 60 měsíců celkovou nabídkovou cenu za kompletní rekonstrukci, provádění záručního servisu a údržby výtahu za 60 měsíců, která se rovná součtu nabídkových cen dle bodů 1. a 3. Uchazeč je povinen se seznámit se všemi okolnostmi, které mohou mít vliv na cenu a průběh realizace a ve své nabídce tyto okolnosti zohlednit. |
| Požadovaný jazyk nabídky | Čeština |
| Zadávací lhůta | Uchazeč je svou nabídkou vázán do 15.12.2020. Uchazeč, jehož nabídka bude vybrána jako nejvýhodnější, je pak svým návrhem vázán až do podpisu příslušné smlouvy, nejpozději však do 15.12.2020. |
| Hodnotící kritéria | Jediným hodnotícím kritériem je výše nabídkové ceny bez DPH. |
| Další požadavky | Nabídka musí být podepsána osobou oprávněnou jednat za uchazeče. Uchazeč je v nabídce povinen vyslovit souhlas se zveřejněním hodnocení nabídek včetně zveřejnění příslušné smlouvy. Součástí nabídky musí být prohlášení uchazeče, že se seznámil s rozsahem zakázky a prověřil všechny okolnosti, které mají vliv na stanovení nabídkové ceny. Součástí nabídky bude doplněný návrh smlouvy o dílo, podepsaný osobou oprávněnou jednat za uchazeče. Součástí nabídky bude doplněný návrh servisní smlouvy, podepsaný osobou oprávněnou jednat za uchazeče. |
| Prohlídka místa plnění | Prohlídka místa plnění proběhne dne 12. 7. 2019 v 9 : 00 hodin na místě samém se srazem účastníků ve vestibulu budovy Městského úřadu v Kopřivnici. |
| Obchodní podmínky | Obchodní podmínky jsou dány návrhem smlouvy o dílo a návrhem smlouvy o poskytování servisu, které tvoří přílohu tohoto oznámení. Návrh smlouvy je pro uchazeče závazný |
| Poskytování dodatečných informací | Uchazeč je oprávněn požadovat písemně po zadavateli dodatečné informace k zadávacím podmínkám, zadavatel upozorňuje uchazeče, že žádosti o dodatečné informace musí být podávány výhradně písemně v listinné nebo elektronické podobě. Žádost o poskytnutí dodatečných informací lze podat nejpozději do 16. 7. 2019 do 8:00 hodin. Na později doručené žádosti o dodatečné informace nebude prán zřetel. |
| Práva zadavatele | Zadavatel si vymiňuje právo bez udání důvodu: nevybrat žádnou nabídku a zadání zrušit na změnu nebo úparu podmínek stanovených zadáním jednání o obsahu smlouvy vyjma ustanovení jednoznačně zadaných zadáním Uchazeč nemá právo na hrazení nákladů vzniklých z účasti ve výběrovém řízení a nabídky se nevracejí. |
| Přílohy oznámení | Příloha č. 1 – návrh smlouvy o dílo Příloha č. 2 – návrh servisní smlouvy Pro zpracování cenové nabídky budou přílohy zveřejněny na profilu zadavatele: https://zakazky.koprivnice.cz |
| Přístup k zadávací dokumentaci | Za zadávací dokumentaci se považuje toto Oznámení o zahájení zadávacího řízení, které je včetně příloh zveřejněno na https://zakazky.koprivnice.cz |

Ing. Kamil Žák, v.r. vedoucí OMM