23

Odbor majetku města

Název zakázky: „Stavební úpravy v bytových jednotkách č. 2, v domě č. p. 1196 a v bytě

č. 49, v domě č. p. 1197, na ulici Francouzská v Kopřivnici“.

BYT Č. 2 - 1196

Specifikace zakázky

- Elektroinstalace, dle projektové dokumentace 01/2011, Panošová :

-    úprava elektroinstalace v celém bytě

-    zazdění drážek po úpravě elektroinstalace

-    5x stropní svítidlo, 1x zářivka, 12 dvojzásuvek

-	2x vypínač č. 5

-	2x vypínač č. 6

-	4x vypínač č. 1

-	2x ventilátor

-	zvonek

-	1x odsávač par

-	1x infrazářič

-	BR, chránič

-	dodání revizní zprávy

- Zdravotechnika :

-  výměna sanitárního zařízení: umývadlo, vana klozetové zařízení combi a 2ks pákových baterií.

-  nové rozvody vody a odpadů a napojení zařizovacích předmětů

- Koupelna :

- demontáž umakartového jádra a vybudování nové konstrukce z lehkého stavebního materiálu

- dodávka a montáž glazované keramické dlažby formátu 300/300 ve světlém odstínu

- zaspárování dvousložkovou hmotou

- keramické obklady stěn do výše 200cm

- dodání 1ks dveřních zárubní a jejich nátěr

- dodání 1 ks plných dveří - 60 cm levé

- ventilátor

WC :

- dodávka a montáž keramického obkladu formátu 300/300 mm ve světlém odstínu  – do výše 200cm,

- zaspárování flexibilní spárovací hmotou,

- dodání a montáž zadní stěny (přístup ke stoupacímu vedení) - odnímatelné po celé délce

- dodání 1ks dveřních zárubní a jejich nátěr

- dodání 1 ks plných dveří -60cm pravé

- ventilátor

- Kuchyně :

- oprava omítek, dodávka a montáž obkladu v místech u kuchyňské linky ve světlém odstínu ve výšce 140cm od podlahy

- dodání nové kuchyňské linky včetně dřezu a dřezové baterie

- oprava podlahy a dodání nového PVC

- ponechání výklenku v kuchyni pro spíž, část boční stěny obložit sádrokartonem

- Byt :

- zednické práce – oprava omítek

- dodání 2 ks dveří do pokoje (80 cm pravé, 80 levé)

- položení nového PVC v předsíni

- položení nového PVC v pokoji a ložnici

- seřízení všech oken v bytě, oprava žaluzií (dodání 2x řetízky)

- odstranění vestavěné skříně

- výmalba celé bytové jednotky

- úklid celé bytové jednotky

BYT Č. 49 - 1197

Specifikace zakázky

- Elektroinstalace, dle projektové dokumentace 01/2011, Panošová :

-    úprava elektroinstalace v celém bytě

-    zazdění drážek po úpravě elektroinstalace

-    5x stropní svítidlo, 1x zářivka, 12 dvojzásuvek

-	2x vypínač č. 5

-	2x vypínač č. 6

-	4x vypínač č. 1

-	2x ventilátor

-	zvonek

-	1x odsávač par

-	1x infrazářič

-	BR, chránič

-	dodání revizní zprávy

- Zdravotechnika :

-  výměna sanitárního zařízení: umývadlo, vana klozetové zařízení combi a 2ks pákových baterií.

-  nové rozvody vody a odpadů a napojení zařizovacích předmětů

- Koupelna :

- demontáž umakartového jádra a vybudování nové konstrukce z lehkého stavebního materiálu

- dodávka a montáž glazované keramické dlažby formátu 300/300 ve světlém odstínu

- zaspárování dvousložkovou hmotou

- keramické obklady stěn do výše 200cm

- dodání 1ks dveřních zárubní a jejich nátěr

- dodání 1 ks plných dveří - 60 cm levé

- ventilátor

WC :

- dodávka a montáž keramického obkladu formátu 300/300 mm ve světlém odstínu  – do výše 200cm,

- zaspárování flexibilní spárovací hmotou,

- dodání a montáž zadní stěny (přístup ke stoupacímu vedení) - odnímatelné po celé délce

- dodání 1ks dveřních zárubní a jejich nátěr

- dodání 1 ks plných dveří -60cm pravé

- ventilátor

- Kuchyně :

- oprava omítek, dodávka a montáž obkladu v místech u kuchyňské linky ve světlém odstínu ve výšce 140cm od podlahy

- odstranění spížní skříně

- dodání nové kuchyňské linky včetně dřezu a dřezové baterie

- instalace odsávače par

- položení nové podlahy  (OSB desky, nové PVC)

- ponechání výklenku v kuchyni pro spíž, část boční stěny obložit sádrokartonem

- Obývací pokoj:

- zednické práce – oprava omítek

- oprava původní parketové podlahy (penetrace mezer kolem stěn, natažení rychleschnoucího vysprávkového tmelu, zarovnání podlahy stěrkou, položení PVC (3,5mm) a nalepení PVC soklu

- výměnu interiérových dveří (80levé)

- Byt :

- zednické práce – oprava omítek

- vyčištění parapetů od vosku, umytí rámů oken

- dodání 2 ks dveří do pokoje (80 cm pravé)

- dodání soklových lišt na plovoucí podlahu v ložnici

- odstranění vestavěné skříně z předsíně

- odstranění skříní z předsíně

- vyrovnání původní podlahy nivelační hmotou a položení PVC

- nátěr 2 ks radiátorů

- nátěr 2 ks dveřních zárubní

- odstranění polystyrénových stropnic, vyrovnání stropu (natažení lepidla, perlinka)

- výmalba celé bytové jednotky

- úklid celé bytové jednotky včetně balónu

V ceně budou zahrnuty náklady na likvidaci suti, na provedení veškerých dodávek a montáží popsaných výše včetně připojení elektřiny do volného bytu a úhrady její spotřeby pro potřeby prováděných prací. Pokud zhotovitel zjistí další náklady potřebné pro realizací díla neuvedené ve výpisu požadovaných prací nacení tyto dodatečné dodávky a montáže v samostatném položkovém rozpočtu

Prohlídka bytu Vám bude umožněna 30.9.2021 v 9:00 hod - sraz před domem č.p.1196